# Цифровая рентгеновская система реального времени

# RTDR-1k30*

### О проекте

Цифровая рентгеновская система реального времени RTDR-1k, служащая для  визуализации динамичес-ких рентгеновских изображений, представляет собой комплекс модулей и систем, работающих с чисто цифровыми данными изображений, в том числе:

- Аппарат визуализации цифровой рентгеновской информации AS_RentView-1k на графический монитор с управлением режимами съемки реального времени.

- Интерфейсный модуль приема и преобразования цифровой информации AS_2DIO-644 с камер высокого разрешения для ввода в модуль AS_DSP64x.

- Модуль приема, синхронизации и процессирования реального времени AS_DSP64x  для ввода цифровой информации в аппарат визуализации  RentView-1k.

- Система синхронного управления рентген генератором AS_СoRG-1k от аппарата визуализации AS_RentView-1k и модуля AS_DSP64x.

- Система синхронного управления рентген генератором AS_СoRG от аппарата визуализации AS_RentView-1k и модуля AS_DSP64x.

### Достоинства полностью цифрового рентгеновского видео тракта:

- Возможность представления информации с золотом стандарте медицины – DICOM3.

- Возможность интеграции в цифровую инфраструктуру клиники, поддерживающую стандарт DICOM3, возможность создания собственной системы PACS - RIS.

- Возможность обработки реального времени над потоком видео данных в полной битности – 12бит (вплоть до 16 бит включительно), наличие видео памяти большого объема вплоть до 1GB.

- Возможность постобработки как процесса более качественной диагностики. Отпадает необходимость закупать дополнительно рабочую станцию оцифровки изображений или специализированный АРМ врача.

- Возможность передачи информации исследований пациента в структуру телемедицины.

- Возможность хранения полученной информации большого объема, быстрый поиск и скорый доступ к визуализации, благодаря использованию Графической Базы Данных Пациентов.

- Обязательное управление рентгеновским генератором в режиме импульсной скопии, опцион-но специальная съемка с накоплением или с режимом интеграции кадров вплоть до 16 бит.

- Обязательное автоматическое управление Iris-диафрагмой для цифровой камеры и выбор режимов работы цифровой камерой дистанционным управлением.

- Стоимость аналогичных по классу зарубежных систем -  (150-250 тысяч) $ USA.

Конечная цена предлагаемой системы существенно (в 5-3раз) ниже зарубежных аналогов.

## Модули и системы

### Цифровая камера высокого разрешения 1024*1024*12b*30frps.(Покупное изделие).

Разрешение камеры 	                                                    =  1024*1024 pixel.

Размер пикселы						=  10*10 (m*m).

Размер матрицы						=  10.2*10.2 (mm*mm).

Глубина оцифровки 					=  12 bit (в 16 bit).

Динамический диапазон					=   64 dB.

Режим сканирования					=   прогрессивный.

Скорость кадров						=   до 63 frps.

Цифровой тракт						=   до 66 MHz RS644 LVDS (до 133MB/s).

Потребляемая мощность 				=   2,5 w.

Диапазон температур					=   5 - 50 град. С.

Размер 							=   62*62*50 mm.

Вес							=   0.15 kg.

### Интерфейсный модуль приема и преобразования цифровой информации            AS_2DIO-644 с камер высокого разрешения для ввода в модуль AS_DSP64x                                  (мезонинный модуль для работы на длинную линию).

Модуль обеспечивает возможность гарантированной транспортировки цифровых данных камеры на длинную линию и ввода их в систему визуализации.

Для приема по двум / четырем 10-ти / 12-ти битным цифровым дифференциальным каналам цифро-вой камеры в стандарте RS644 (LVDS) служит модуль преобразования и мультиплексирования   AS_2DIO-644 в два 16-ти битных канала данных для ввода в FIFO устройства приема, синхрониза-ции и процессирования реального времени AS_DSP64x.

Модуль специализирован под конкретную цифровую камеру и скорость передачи данных, престав-ляет собой мезонинную  конструкцию, навешиваемую на модуль AS_DSP64x.

1.   Мезонинный модуль					AS_2DIO (Hard).

### Устройство приема, синхронизации и процессирования реального времени AS_DSP64x  и ввода цифровой информации в аппарат визуализации RentView-1k.

Устройство приема, синхронизации и процессирования реального времени служит для:

- Синхронного приема данных с камеры в прогрессивном режиме в DSP процессор.

- Первичной обработки данных специальными фильтрами, LUT-преобразованиями.

- Преобразования 12-ти (в 16-ти) битных данных в 8-ми битные данные через синтетический управляемый 12-ти битный LUT (набор функций преобразования) для системы визуализации RentView-1k.

- Транспортировки 8-ми битных данных из DSP процессора через двух портовую память  устройства AS_DSP64x в систему визуализации реального времени RentView-1k.

- Транспортировки 12-ти (в 16-ти) битных данных из DSP процессора через двух портовую память устройства AS_DSP64x в зарезервированную область памяти для оперативного хранения одиночных или серий кадров рентгеновской съемки.

- Создания цифровых сигналов синхронизации управления цифровой камерой и синхрон-ным излучением рентгеновского аппарата.

- Конвертирование 12-ти (в 16-ти) битных данных съемки в файлы в стандарте DICOM3 с возможностью последующего импорта их в Централизованное Хранилище под контролем Графической Базы Данных.

#### Характеристики устройства AS_DSP64x в конструктиве PCI:

- DSP процессор 						TMS320C64xx фирмы TI  USA.

- Тактовая частота процессора / шины	 		600 / 100 - 120 MHz.

- Производительность					4800 MIPS.

- FIFO приема данных					4*2 kB.

- Статическая память SRAM				2 MB.

- Синхронная динамическая память SDRAM		128 MB.

- Двухпортовая память DPRAM				256 kB.

- Система синхронного управления устройством		DSP-Cntr (Hard).

AS_DSP64x реального времени (зависит от типа камеры)

#### Программное наполнение устройства AS_DSP64x:

- Приложение конфигурирования устройства AS_DSP64x 	DSP-Cnfg (Soft).

(Настройки конфигурации и режимов работы)

- Приложение конвертации съемки в формат DICOM3	DICOM-Export (Soft, Лицензия).

11.  Приложение DSP-процессирования 			DSP-Process (Soft).

### Аппарат визуализации цифровой видео информации RentView на графический монитор с управлением режимами съемки реального времени.

Аппарат визуализации цифровой видео информации AS_RentView-1k представляет собой программно – аппаратный комплекс визуализации реального времени для отображения отдельных медицинских изображений, серий, или непрерывного потока, поступающего в аппарат визуализации из устройства приема, синхронизации и процессирования AS_DSP64x.

Изображение выводится в окне форматом 1024*1024 глубиной 8 бит для черно-белых кадров.  На экран выводится так же сопровождающая информация:

ФИО пациента, врача, лаборанта, дата/время исследования ();

параметры изображения, номер серии, кол-во кадров в серии;

режимы цифровой камеры, режимы рентгеновского генератора – (kV, mA, mS);

остальные параметры под заказ.

#### Аппарат визуализации AS_RentView-1k:

- Конструктив						19” Prom-PC.

- Процессор 							PIII / P4 фирмы Intel  USA.

- Тактовая частота процессора / шины	 		1.4 / 2.4 GHz,  266 / 400 MHz.

- Динамическая память DDRAM				512 MB – 1.5 GB,  (up 4.0 GB).

- Динамическая видео память DDRAM			256 MB – 1.0 GB,  (up 2.0 GB).

- Цифровой монитор					19” / 21” Philips 109B.

#### Программное наполнение аппарата визуализации RentView-1k:

- Приложение Графической Базы Данных			RentNav (Soft)

- Приложение визуализации видео информации		RentView-1k  (Soft)

#### Характеристики Хранилища:

- Массив Централизованного Хранилища (опционно)	160 – 360 GB/машину.

- SCSI / IDE RAID-1

- Сетевой коммутатор и инфраструктура (опционно)	100 / 1000 Mb/s.

(Ethernet или FC-AL)

### Система синхронного управления рентген генератором AS_СoRG от аппарата визуализации AS_RentView-1k и устройства AS_DSP64x.

Система управления рентген генератором AS_CoRG обязана обеспечивать следующие функции для режима импульсной скопии:

- управление импульсным режимом работы рентген генератора 		(25 – 30) imp/s,

(синхронный режим с цифровой камерой)

- управление длительностью импульса MS рентген генератора		1 < MS < 30 ms

(автоматический выбор для разных режимов работы)			(шаг 0.1 ms),

- управление регулировкой KV в режиме импульсной скопии		40 < KV < 120 kV

(требует согласования) 							(шаг 1 kV = ?),

- установка величины MA в режиме импульсной скопии			10 < MA < 50 mA

(требует согласования)							(шаг 0.1 ma = ?),

- установка величины MA в режиме импульсной съемки			50 < MA < 500 mA

(требует согласования)							(шаг 1.0 ma = ?),

- запуск раскрутки анода рентген трубки					16.6 / 50 / 150 Hz,

- управление Iris -  диафрагмой цифровой камеры			(требует согласования),

#### Программное наполнение устройства управления Rent-Cntr:

1.   Приложение управления рентген генератором				Rent-Cntr. (Soft)

## Дополнительные вопросы:

- Объектив под цифровую камеру.

- Конструктив фланца соединения цифровой камеры с ЭОПом.

- Iris -  диафрагма аналоговая или цифровая.